АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.04.2016      № 28

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2017 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Селезневского сельского поселения от 12.01.2016 №1/1 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2017 год», Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2017 год согласно приложению.

2. Специалисту I категории Администрации Селезневского сельского поселения (И.Л.Долганова) в течение 15 дней со дня утверждения результатов актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения, разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в сети Интернет и опубликовать в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Селезневского сельского поселения «Информационный вестник Селезневского сельского поселения» информацию о ее размещении на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования

Селезневское сельское поселение                                                      В.П.Новикова

Приложение

к постановлению Администрации

Селезневского сельского поселения

от 13.04.2016 года № 28

АКТУАЛИЗированная

СХЕМа ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования

СЕЛЕЗНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2017 год

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011г. №1493-р.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селезневского сельского поселения.

- Генеральный план поселения.

- Водного кодекса Российской Федерации.

- Постановление №40 от 12 июля 2013 года «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение».

- Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет бюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из областного и федерального бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Селезневское сельское поселение на период до 2020 года.

Инициатор (муниципальный заказчик)

Администрация  Селезневского сельского поселения.

Местонахождение

Россия, Смоленская область, Велижский район, д. Селезни, ул. Ленина, д.58.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Водный кодекс Российской Федерации

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года №13330 2012

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Селезневское сельское поселение;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2020 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2014 годы:

- строительство новых сетей водопровода, 2-х скважин, установка 2-х водозаборов, станция очистки воды;

Второй этап строительства- 2015-2020 годы:

- подготовка проектно-сметной документации по созданию системы водоотведения в д.Селезни.

- строительство канализационных очистных сооружений, строительство сетей водоотведения;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 56,0 тыс. руб.,

в том числе:

20,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

36,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет:

- всего – 56,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 2,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 36,4,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 16,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Администрация Селезневского сельского поселения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области

Селезневское СП  входит в состав Велижского муниципального района (далее – Велижский МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 13400 га.

Селезневское СП расположено в северо-восточной части Велижского района Смоленской области. В состав Селезневского СП входят 14 населенных пунктов: д.Апонасково, д.Балбаи, д.Бахтеи, д.Белоусово, д.Горяне, д.Загоскино, д.Ильеменка, д.Подпояски, д.Поймище, д.Рудня, д.Рудомые, д.Сертея, д.Наумовка, д.Селезни.

Численность населения Селезневского СП на 01.01.2016г. – 881 человек.

В орографическом отношении территория Селезневского СП приурочено к Прибалтийской низменности. Основные черты рельефа сформировались в течение континентального развития территории доледникового периода. В современном рельефе отражена деятельность трех ледников, которая сыграла основную рельефообразующую роль.

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена на различных типах рельефа: от холмисто-грядовых и пологоволнистых моренных равнин до плоских озеро-ледниковых равнин и долинных комплексов рек. Абсолютные отметки поверхности варьируются от 160,0м до 220,0м.

Климат Селезневского СП умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до –8,3ºС, абсолютный зафиксированный температурный минимум - 45º. Оттепели наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с оттепелью в период с ноября по март составляет 64.

Зима длится 4-5 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 30.11. – 2.12. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области составляет в среднем многолетнем 125-135 дней.

Связь д. Селезни с районным центром г. Велиж осуществляется по автодороге.

Расстояние до областного центра г. Смоленск  – 125 км.

Рисунок 1 Ситуационный план Велижского муниципального района.

Территория Селезневского сельского поселение

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Селезневское сельское поселение Велижского района Смоленской области  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;                                                                 «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Вода подается для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также для целей пожаротушения.

Важной составляющей в процессе обеспечения водой населения является используемое насосное оборудование и насосы.

Водоснабжение д. Бахтеи:

Вода под давлением подается в резервуар, объёмом 16 м³, находящийся в башне. Используется насос ЭЦВ 6-10-80. Глубина погружения насоса 38м; высота башни 14м. Протяженность водопроводных сетей 1 200м.Трубы полиэтиленовые диаметром 83 мм. Установлен счетчик учета электроэнергии СЭТ 3А-0,2-44-04 (г.в. 2008г). Вода подается два раза в сутки. Вода подается потребителям по водопроводу в водоразборные колонки марки ТВ-4. Установлена автоматизированная система управления погружными насосными агрегатами первого подъёма воды СУ1-7,5-04 с датчиком и монтажным комплексом.

Водоснабжение д. Балбаи:

Вода под давлением подается в резервуар, объёмом 16 м³, находящийся в башне. Используется насос ЭЦВ 6-10-80. Глубина погружения насоса 48м; высота башни 14м. Протяженность водопроводных сетей 2430м. Проложены трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм от скважины до резервуара длиной 400 м. От башни вода подается по чугунным трубам диаметром 100 мм.  потребителям в водоразборные  колонки марки ТВ-4.

Установлен счетчик учета электроэнергии. Вода подается два раза в сутки.

Установлена автоматизированная система управления погружными насосными агрегатами первого подъёма воды СУ1-7,5-04 с датчиком и монтажным комплексом.

Водоснабжение д. Селезни

Скважина № 1

Глубина скважины 75 м.; глубина загрузки насоса 35м.; марка насоса ЭЦВ 6-16-110; высота башни 26,2м. Вода из скважины, принадлежащей МУП «Коммунальник» под давлением подается в резервуар (водонапорная башня БР – 50м3 У-15) объемом 50м3. Из резервуара вода подается в систему водоснабжения, принадлежащую МУП «Коммунальник». Протяженность водопроводных сетей составляет 17,6 км. в т.ч. проложены полиэтиленовые трубы Ф63 – Ф160 – 13795,0м; Ф25 Ф32 – 3755,0м; методом ГНБ 44,0м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Вода подается 24 часа в сутки. Автоматическая работа насосов, установленных в артезианских скважинах, осуществляется датчиком уровня наполнения водонапорной башни. При достижении отметки воды в башне, подается сигнал для отключения насосов на заполнение башен и в сеть.

Ввиду меньших потерь напора по длине, заполнение бака водонапорной башни происходит раньше отключения насосов, чтобы избежать их переполнения, в распределительном колодце водонапорной башни установлена задвижка с электроприводом, которая регулирует подачу воды. С задвижкой в распределительном колодце, на обводной линии, установлен обратный клапан.

Электроконтактные манометры, установленные на подающих трубопроводах в башню после электрозадвижки, передают сигнал для ее работы: при полном заполнении бака башни – на закрытие, при соответствующем давлении. Вода по водопроводу подается в водоразборные колонки ТВ – 446 штук и в дома.

Произведена реконструкция сетей водопровода протяженностью 0,841 км. Заменены асбестоцементные трубы на пластиковые.

Скважина № 2 расположена на расстоянии 7м от скважины №1, глубина скважины 75м. и является резервной.

Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние подводящих к д. Селезни водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований из - за длительного срока эксплуатации.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, как и централизованное водоотведение. Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно, используется при вывозе жидких бытовых отходов техника МУП «Коммунальник».

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение является водопровод, находящийся в д. Селезни. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества воды показывает:

- содержание железа  0,85 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л);

- мутность 8,7 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм)

-жесткость 8,3 ммоль/куб. дм (при норме 7,0 ммоль/куб.дм).

Водоснабжение организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел(накопители) и водопроводные сети;

Централизованным водоснабжением в муниципальном образовании Селезневское сельское поселение занимается МУП «Коммунальник»

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 22,1км.

Водопровод в д.Селезни передан МУП «Коммунальник» в хозяйственное ведение  с 01.03.2012г.

Общая численность населения д.Селезни составляет порядка 745 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования Селезневское сельское поселение

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный водозабор | Куб. м на 1 чел. в месяц 0,97 | 0,97 |
| 2. | Водопользование из водопроводного крана на территории участка | Куб. м на 1 чел. в месяц 0,97 | 2,9 |
| 3. | Бани в личном пользовании: Подключенные к центральной системе водоснабжения Не подключенные к центральной системе водоснабжения | Куб. м на 1 чел. в месяц 0,43 0,22 | 1,5 |
| 4. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация | Куб. м на 1 чел. в месяц 2,98 | 3,75 |
| 5. | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна | Куб. м на 1 чел. в месяц 3,23 | 3,6 |
| 6 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | Куб. м на 1 чел. в месяц 4,26 | 4,5 |
| 7. | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | Куб. м на 1 чел. в месяц 4,49 | 7,5 |

Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень низка, не более  5% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2016г.)

Cоциальный  результат

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения д.Селезни значительно повышает уровень экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности деревни, позволяет повысить безопасность питьевой воды для жителей, обеспечить чистой питьевой водой улучшенного качества.

Экономический результат

Создание рациональных систем водоснабжения и водоотведения на основе инновационных решений и с использованием энергосберегающих технологий позволит повысить надежность и долговечность систем, снизить расходы на их обслуживание и уменьшить потери ресурсов.